| Kjaerulf Pedersen a/s | Sheet No. |
| --- | --- |
|  | 1-4 |

温度变送器: RT-B

过程连接：焊接接头、法兰 / 活动接头、法兰

测量插管：可互换零件

应用:

- 测量封闭管道或者容器中液体、气体的温度，如空气，蒸汽，煤气，水或者油

- 测温范围: 高达 600°C,  50bar 且最大介质速度高达25m/sec

- 典型应用于:

  - 过程控制

  - 电力

  - 供热，能源

产品特性:

- 传感元件Pt100、Pt1000 铂电阻符合 DIN IEC 751标准

- 机械及热应力符合 DIN 43772

- 过程连接：焊接

- 测量插管：可更换, 反应时间短

- 外部保护套管: 不锈耐酸钢

- 模块化结构和标准长度最少化了零件数量

- 可安装于热交换器

- 产品具备NV, LR, GL, NK, RINA, ABS, KR 和BV船级社认证

- 产品由 GOST and GOST Metrology机构认证

|  | RT-B | 5452-E191015 |
| --- | --- | --- |

机械参数

保护套管材料: -------------------------------------------

W.No. 1.4571 (AISI 316Ti) max. 850C 定制

传感器尺寸 [mm]: ---------------------------------------

Ø8 / Ø9 / Ø11/ Ø15 定制

延伸长度 L2 [mm]: -----------------------------------

None (30 mm) / 50 / 100 / 150 定制

插深长度L1 [mm]: ---------------------------------

50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 定制

过程连接:---------------- --------------------------

1/4” BSP 焊接接头 (最大 Ø9mm)

1/2” BSP 焊接接头

1/2” NPT 焊接接头

3/4” BSP 焊接接头

1” BSP 焊接接头 (最小 Ø11mm)

定制

保护偶头: --------------------------------------------

B (铝 (Al), 瓷釉, 低帽儿, IP54)

BH (铝 (Al), 瓷釉, 高帽儿,IP54)

BSB (铝 (Al),  倾斜螺旋盖儿 , 低帽儿IP65)

BSBH (铝 (Al),  倾斜螺旋盖儿 , 高帽儿IP65)

BSBH-W (铝 (Al),  倾斜螺旋盖儿 , 高帽儿,

数字显示excl. tr.), IP65)

CE (铝 (Al), 瓷釉, 螺帽儿, IP68)

BSP (塑料, 黑色, 螺帽儿, IP54)

BRF (不锈钢，螺帽儿, M20x1,5, IP67)

BRF-EEX (不锈钢，螺帽儿,M20x1,5, IP67)

B-SRF (清洁，不锈钢，螺帽儿, M20x1,5, IP67)

定制

电气参数

---传感元件:

1xPt100

2xPt100

1xPt1000 (仅用于 cl. B 1/1 和 cl. A) 2xPt1000 (仅用于 cl. B 1/1 和 cl. A)

---线制:

2线制 (推荐用于 pt1000)

3线制

4线制

---最高介质温度:

+180C

+250C

+400C

+600C (仅限于 cl. B 1/1 Pt100 和 Pt1000)

|  |  |  |  |  |  | ---符合 DIN IEC 751标准的精度: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Type A DIN (i.e.±(0,15+0,002xTactual)°C) |
|  |  |  |  |  |  | Type B 1/1 DIN (i.e.±(0,3+0,005xTactual)°C) |
|  |  |  |  |  |  | Type B 1/3 DIN (i.e.±(0,1+0,0017xTactual)°C) |
|  |  |  |  |  |  | Type B 1/6 DIN (i.e.±(0,05+0,00083xTactual)°C) |
|  |  |  |  |  |  | Type B 1/10 DIN (i.e.±(0,03+0,0005xTactual)°C) |
|  |  | 否 |  |  | 是 ---变送器设定. |
| 如果“是”: |  | 测温范围 最低/最高 : -200/+850C |
|  |  |  |  |  |  | 输出: 2线制, 4-20 mA |
| 4mA=______ C | 最小跨度： 25C |
|  |  |  |  |  |  | 环境温度 最低/最高： |
| 20mA=_____ C | -40/+85C |
|  |  | 高级 |  |  |
|  |  | 低级 |  |

型号：________

| 日期: | 数量: | 单价: | KP 产品型号: |  | 客户产品型号: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称: |  | 姓名: |  |  | 电话: | 传真/邮箱: |

Kjaerulf Pedersen a/s, Taastrupgaardsvej 8-10, DK-2630 Taastrup, Tel.: +45 39760203, Fax: +45 39760501, sensor@kp-as.com, www.kp-as.com